## Slide 1
“EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA DE MICROORGANISMOS ANTÁRTICOS ANTE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE PETRÓLEO EN SUELOS CONTAMINADOS, BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO”
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS - CAPÍTULO ECUADOR
21 DE SEPTIEMBRE 2017
XL ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS DIGEIM
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DIGEIM-FUNDEMAR
COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR DIGEIM-FUNDEMAR
Dr. Miguel Gualoto, MsC. Tania Oña, Ing. Andrés Gómez

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
La degradación microbiana de hidrocarburos, requiere de condiciones favorables micro ambientales, siendo las más importantes, los nutrientes, humedad y la temperatura, que oscila entre 27-45°C.
La concentración de hidrocarburos y su composición química, definen su biodegradabilidad o persistencia ambiental.
Trabajos exitosos de Biorremediación en la Amazonía ecuatoriana, con microorganismos autóctonos.

## Slide 3: ANTECEDENTES
Derrame del oleoducto SOTE en la zona de Papallacta 2003.
Búsqueda, asilamiento e identificación de microorganismos antárticos con capacidad para degradar hidrocarburos, 2010.
Tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos de la Estación Pedro Vicente Maldonado, con microorganismos antárticos en terrarios, 2011.
Estudios de microorganismos andinos con igual capacidad

## Slide 4: PROBLEMÁTICA
Baja sobrevivencia de los microorganismos edáficos a las elevadas concentraciones de hidrocarburos, por toxicidad asociada de los derrames.
Los hidrocarburos aromáticos inhiben; el crecimiento microbiano del suelo más que los hidrocarburos alifáticos (Kevin A. et al, 2006),
Los microorganismos recurren a modificaciones en sus superficies o la liberación de biosurfactantes, que reducen la toxicidad de los hidrocarburos (Temitope et al, 2016); también activan sus sistemas de transporte de electrones para la fosforilación, reduciendo drásticamente su crecimiento.

## Slide 5: PROBLEMÁTICA
A altas concentraciones de crudo, solo pequeñas cantidades de crudo son degradadas, siendo alta la volatilización (Sharma, P. & Schiewer, S. 2016).
En el presente estudio se evaluó la tolerancia de los microorganismos aislados de suelos antárticos, a altas concentraciones de hidrocarburos : 12 000, 40 000 y 50 000 ppm., y se realizó el conteo periódico de los UFCs presentes en las celdas experimentales. Para la evaluación se consideró, el tipo de microorganismo, la concentración del hidrocarburo y el tiempo transcurrido.

## Slide 6: MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras fueron colectadas por la metodología de cuarteo en la XVII expedición Científica Ecuatoriana, en el área de carga y descarga de combustibles de la Estación Arturo Prat, Punta Ambato; de la Isla Greenwich, y en la isla Barrientos.
El aislamiento de microorganismos tolerantes a petróleo se realizó según la metodología sugerida en I.L. Pepper y C.P. Gerba (2004), se sembraron las diluciones 10-1, 10-2 y 10-3, por triplicado.
Las cajas Petri con medio de agar nutritivo con 200 ppm de hidrocarburos, se incubaron a 15°C por 48 horas. Las colonias se identificaron morfológicamente y se efectuó la tinción de Gram de las colonias con morfología diferente, solo éstas fueron empleadas en las pruebas de tolerancia.

## Slide 7: MATERIALES Y MÉTODOS
Los trabajos se desarrollaron en terrarios (mesocosmos) adaptando la metodología planteada por Bocángel (2016).
muestras de suelo experimentales fueron tamizadas, homogenizadas, se retiró el material orgánico y pétreo presentes. Se auto clavaron a 121° y una presión de 1,5 atmósferas, durante 90 minutos, por tres ciclos consecutivos. Los suelos esterilizados, se depositaron en bandejas de poliestireno según Vasudevan y Rajaram (2011).
Se montaron un total de 40 celdas con 1 kg de suelo. Las concentraciones empleadas de crudo de un grado API 31, con una gravedad específica de 0.86, fueron: 12 000, 40 000; 50 000 ppm.
Las cepas empleadas fueron cuatro: Tres cepas de Arturo Prat A1, B2, C3 y una de Isla Barrientos D4; de las cuales se inyectaron 10 ml en medio mineral, con una concentración de 1,35 x108 UFCs según McFarland.

## Slide 8: MATERIALES Y MÉTODOS
Para el análisis estadístico se ejecutó un Análisis de Varianza (ANOVA) de dos vías, que permitió evaluar los efectos de las dos fuentes de variación la cepa (Factor A) y la concentración de hidrocarburo en ppm (Factor B).
los resultados se realizó una prueba de significancia de Tukey al 5%. Para el conteo de UFCs, se ejecutaron siembras por triplicado en agar nutritivo cada 168 horas (una vez por semana) durante 5 semanas.
La identificación morfológica y bioquímica, se efectuó con ayuda de un microscopio binocular y la prueba de Gram en tanto que la bioquímica mediante sistemas de identificación de bacterias marca Liofilchem®, y el sistema de identificación STAF SYSTEM 18R.

## Slide 9: RESULTADOS y DISCUSIÓN
Las muestras de Arturo Prat generaron 5 colonias, Barrientos tres y Punta Ambato dos colonias.
De todas éstas solo se escogieron cuatro; tres de Prat AP1 (Estreptobacilos), AP4 (Estreptobacilos), AP5 (Bacilos) y una de Barrientos: B1, (Bacilos).
Las pruebas bioquímicas muestran que las cepas testeadas son: Pseudomona putida Cepa A (AP1) con un 85% de similitud, Riemerella columbina Cepa B (AP4) con el 85%, Bacillus sphaericus Cepa C (AP5) con un 88% y Bacillus sp. Cepa D (B1), con un 86% de similitud.

## Slide 10: RESULTADOS y DISCUSIÓN
La cepa A (Pseudomona putida) presenta una tendencia al descenso en todas las concentraciones empleadas, siendo más pronunciada en la concentración de 12 000 ppm con una ligera recuperación al incrementar la concentración. Figura 1. Según fuentes bibliográficas esta sepa es uno de los microorganismos más aislados en la fase de degradación de los TPH. (Kästner, Breuer y Mahro, 1998), la bacteria más cosmopolita y metabólicamente versátil (Daane, Harjono, Zylstra y Häggblom, 2001).
Chart: Variación de Ln UFCs, Vs Concentración TPHs
12.000 ppm | 18.7208 | 9.704 | 9.7898 | 9.9387 | 10.6584 | 8.8222
40000 ppm | 18.7208 | 10.6181 | 10.0323 | 10.3062 | 10.848 | 10.7835
50000 ppm | 18.7208 | 11.0643 | 10.8837 | 10.2085 | 10.8287 | 10.287

## Slide 11: RESULTADOS y DISCUSIÓN
La cepa B (R. columbina), en las tres concentraciones experimenta un decrecimiento sensible, siendo más pronunciado a 50 000 ppm. Los resultados explicables si se considera que esta cepa es causante de enfermedades respiratorias en los pingüinos (Rubbenstroth, et al, 2011).
Chart: Variación de Ln UFCs Vs concentración de TPHs
12.000ppm | 18.7208 | 10.4829 | 10.4223 | 9.5645 | 8.9137 | 3.912
40.000ppm | 18.7208 | 10.2687 | 10.2116 | 9.8083 | 8.7323 | 7.824
50.000ppm | 18.7208 | 11.0708 | 10.4012 | 8.949 | 8.2713 | 7.1572

## Slide 12: RESULTADOS y DISCUSIÓN
La cepa C (B. spahaericus) presenta una dinámica irregular de decremento e incrementos de UFCs alternados en la primera, segunda, tercera y cuarta semanas. El trabajo realizado por Pérez, Camacho y Gómez (2008), evidencia un comportamiento similar en relación al tiempo necesario para alcanzar la fase exponencial de crecimiento.
Chart: Variación de Ln UFCs Vs Concentración de TPHs
12.000ppm | 18.7208 | 9.1816 | 11.2424 | 10.3687 | 10.2153 | 9.9828
40.000ppm | 18.7208 | 9.032 | 10.8064 | 10.0454 | 12.0621 | 10.0447
50.000ppm | 18.7208 | 6.5739 | 11.6689 | 11.5604 | 12.419 | 11.2563

## Slide 13: RESULTADOS y DISCUSIÓN
La cepa D (Bacillus sp). Para esta cepa el conteo de UFCs fue descendiendo drásticamente, presentando un comportamiento irregular que contradice investigaciones que muestran su capacidad para crecer bien en medios con hidrocarburos y emplearlos como fuente de carbono (Gualoto 2011).
Chart: Variación de Ln UFCs Vs Concentración TPHs
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
12.000ppm | 18.7208 | 11.3938 | 9.9475 | 5.0106 | 8.2687 | 6.8207
40.000ppm | 18.7208 | 5.586 | 8.6095 | 6.1092 | 6.7452 | 5.586
50.000ppm | 18.7208 | 11.0376 | 9.7907 | 8.716 | 6.0715 | 9.0901

## Slide 14: RESULTADOS y DISCUSIÓN
Tabla No.1
De acuerdo al análisis de varianza del conteo general, se obtuvo que las 3 variables: Cepa, Concentración y Tiempo fueron altamente significativas y que todas presentan impacto en los resultados obtenidos. Los resultados se pueden explicar por las diferencias nutricionales del microambiente de los sitios de muestreo, que dependen de las actividades a las que éstas han sido expuestas, aspecto que es respaldado por Delille y Delille (2000).

## Slide 15: Tabla N0.2
De acuerdo al Test de Tukey (Tabla 2) los tratamientos con la Cepa C, fueron los mejores y que los peores tratamientos, en la Cepa D a 12000 ppm y 40000 ppm.
RESULTADOS y DISCUSIÓN

## Slide 16: Conclusiones
De acuerdo al número de unidades formadoras de colonia se obtuvieron curvas de crecimiento, con las cuales se observó que Bacillus sphaericus fue la cepa que tuvo el mejor comportamiento bajo las diferentes concentraciones empleadas, en especial a 40 000 y 50 000ppm, lo que resulta muy alentador para futuros estudios y trabajos de biorremediación.
La concentración como el tipo de cepa, presentó valores altamente significativos de acuerdo al Test de Tukey, que muestra que todas las cepas estudiadas son tolerantes a petróleo.
Por el número de UFCs de Pseudomona putida y Bacillus sphaericus se concluye, que estas cepas no solo fueron tolerantes, sino que, tuvieron un aumento considerable a expensas del contaminante.

## Slide 17: BIBLIOGRAFÍA
Delile, Delile (200). Response of antarctic soil bacterial assemblages to continuation by diesel fuel and crude oil. Microbial Ecology. 40:159-168
L. Daane, I. Harjono, G. J. Zylstra and M. M. Ha¨Ggblom.(2001) Isolation and Characterization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon- Degrading Bacteria Associated with the Rhizosphere of Salt Marsh Plants. Applied and Environmental Microbiology, p. 2683–2691
Gualoto, M. 2011. Biorremediación de hidrocarburos utilizando cepas antárticas. Seminario “Ecuador en la Antártida: historia, perspectivas y proyecciones” Ponencia. Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Kästner, M., Breuer, M. y Mahro, B. 1998. Impact of inoculation protocols, salinity, and pH on the degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and survival of PAH- degrading Bacteria introduced into soil. Applied and Environmental Microbiology. 64(1): 359-362.
Kevin A., Hughes. Bridge P., Melody S. Clark. 2006. Tolerance of Antarctic soil fungi to hydrocarbons. British Antarctic Survey, Natural Environment Research Council, High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 0ET, United Kingdom.
Pepper I., Gerba C. 2005. Environmental Microbiology a Laboratory Manual. Second edition. Elsevier Inc. pp 40-48
Pérez, R., Camacho, M. y Gómez, J. 2008. Aislamiento y selección de una cepa bacteriana degradadora de hidrocarburos a partir. Revista CENIC. Ciencias Biológicas, 44-51.
Rubbenstroth, D., Hotzel, H., Knobloch, J., Teske, L., Rautenschlein, S., y Ryll, M. 2011. Isolation and characterization of atypical Riemerella columbina strains from pigeons and their differentiation from Riemerella anatipestifer. Vet Microbiol 147, 103–112
Sharma P., Schiewer S. 2016. Assessment of crude oil biodegradation in arctic seashore sediments: effects of temperature, salinity, and crude oil concentration. Environmental Science and Pollution Research. Volume 23, Issue 15, pp 14881–14888
Vasudevan, N, Rajaram, P. 2001. Bioremediation of oil sludge-contaminated soil. Environment International, 26(5), 409-411.