## Slide 1
PRESENTACIÓN DE PROYECTO
Tratamiento de lodos de la Planta de Tratamiento de Estación Pedro Vicente Maldonado
Ing. Paola Posligua Ch.
2016-2017

## Slide 2: CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
•
1. Situación Problemática
•
2. Propuesta- Proyecto
•
3. Beneficios
•
4. Cronograma
•
5. Diagrama de trabajo- Avance
Foto: Estación Pedro Vicente Maldonado, INAE

## Slide 3: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
ANTECEDENTES
> Infraestructura operativa
(vivienda, laboratorios)
PROBLEMA
Aumento de efluentes sólidos líquidos y gaseosos ( 200 Tn. Residuos
, 2015. Fuente: Armada de Chile)
GDL Dificultad operativa (Bajas ºT)
GRS
Incineración, transporte a Chile
Lodos R. son deshidratados y almacenados para transporte al continente.
No pueden ser incinerados por su contenido químico
Generan alto coste $$ en gestión y Trat. de lodos ( 80% consumo AAPP- AARR)
EC-PVM
Última década presenta cambios estructurales y operativos
 |  | Expediciones anuales antárticas de verano
> Participantes Ecuatorianos + Extranjeros ( Venezuela, Cuba, España, Alemania) |  | 

## Slide 4: PROPUESTA
GESTIÓN DE LODOS DE LA PTAR A PARTIR DE ANÁLISIS FISICO- QUÍMICOS INFLUIDOS POR LA MICROBIOTA AUTÓCTONA DE LA ISLA (M.O. EXTREMÓFILOS)Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EMPLEADOS EN LA EC-PVM.
BENEFICIOS
ECONÓMICO
AMBIENTAL
MARCO LEGAL
Disminución Costes de gestión y transporte, actualmente oscila entre 120- $ Kg de LR (70%
lodo tratado en continente)
EC-PVM garantiza la seguridad Ambiental en Ecosistema Antártico
Cumplimiento Tratado Antártico
LÍNEAS INVESTIGACIÓN
- Política Costera de Ecuador: Art. 4 (Preservación biodiversidad), Art.
8 ( Inv. Interdisciplinaria)
- PNBV 2013-2017: Obj. 7.6 (Gestionar patrimonio hídrico : Descarga aguas residuales ,regular contam. R hídrico

## Slide 5: CRONOGRAMA DE TRABAJO EN LA ANTÁRTIDA
PRIMER AÑO 2017 | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | METODOLOGÍA | RECURSOS MATERIALES
1 | Revisión PTAR operativa actual | ENE-2017 | Análisis de variables operacionales: Cálculo relación F/M (Alimento/ microorganismo) | Caudalímetro, medidor multiparámetros, botellas DBO5, DQO
2 | Revisión de la PTAR propuesta para el 2017 | ENE-2017 | Análisis de variables operacionales y condiciones ambientales:T, Humedad, accesibilidad | Equipos de medición parámetros portátiles
3 | Análisis del volumen generado de lodos | FEB-2017 | Cálculo Índice volumétrico de lodos (IVL) | Cono Imhoff
4 | Caracterización de lodos | FEB-2017 | Determinación Prop. Fco-Qca: pH, Humedad, Conductividad, DBO5, C, N, Ca, Fe. | Equipos de medición EC- PVM/ Equipos portátiles medición UDLA
5 | Toma de muestras caracterización en continente | FEB-2017 | Aislamiento, purificación y selección de m.o | -Medio PCA ( Plate Count Agar) -Papel filtro estéril
6 | Ejecución de pruebas piloto de estabilización de lodos | FEB-2017 | Secado/ Biosólidos - Coaprovechamiento energético (Compostaje) - Recuperación de P (Trat. biológico) / reutilización | Calor generado Planta incineración - Lugar emplazamiento polígono experimental - Reactor

## Slide 6: PTAR
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PROJECT “SEWAGE SLUDGE"
SL
1. Caracterización lodos
2. Identificación organismos asociados
3. Selec
emplazamiento
4. Diseño Sistema tratamiento Lodos y operaciones unitarias
5. Ejecución pruebas laboratorio
Datos Us, pH, T, % H, % SSV ,
capacidad retención.
VIMA
U
UDGE
PE
ción sitio
D.O ( Lodo + m.e + efluente) Capacidad intercambio iónico
% Retención agua, Humedad
Diseño experimental
( réplicas —-aleatorio simple)
-
-
Degradación materia orgánica
Cálculo relación F/M
-
1.Toma Datos
incinerador
Potencial calórico lodos
Trazas calor residual (Coaprovechamiento
energético)
-
2.Toma Datos
sitio Empl.
- Variables ambientales- condicionantes ( T,
accesibilidad)
-
Descripción Procesos unitarios- correlación
- SS-TG
PTAR vieja
PTAR nueva
- Colección samples
-
-
-
-
Georeferenciación Taxonomía Análisis % H, Análisis % SSV
-
2. Análisis afluente y efluente ( Datos Karem)
+ Análisis lodo ( Datos Paola)
- 3. Cálculo Índice Volumétrico de lodos
(IVL-C. Imhoff)
DLA | 

## Slide 7
PTAR
SLUDGE
Caracterización lodos NPTAR-APTAR
Datos Us, pH, T, % H, % SSV ,
capacidad retención.
- 2. Análisis afluente y efluente ( Datos Karem) + Análisis lodo ( Datos Paola)
- 3. Cálculo Índice Volumétrico de lodos (IVL-C.
Imhoff)
0
15
7,5
22,5
ECPVM-TG01
ECPVM-TG02
ECPVM-LODO01
ECPVM-LODO02
LODO01-NPTAR
LODO02-NPTAR
LODO03-NPTAR
LODO04-NPTAR
LODO05-NPTAR
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PROJECT “SEWAGE SLUDGE"
Análisis Capacidad Retención agua
30
Humedad Sólidos Volátiles

## Slide 8: SS-TG
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PROJECT “SEWAGE SLUDGE"
PTAR
SLUDGE
Caracterización lodos SS-TG
Datos Us, pH, T, % H, % SSV ,
capacidad retención.
- 2. Análisis lodo SSTG( Datos
Paola)
0E+00
7E+00
1,4E+01
2,1E+01
2,8E+01
ECPVM-TG01
ECPVM-TG02
y = 32,782e-0,6762x
y = 21,949e0,1198x
Humedad
Sólidos Volátiles

## Slide 9: PTAR
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PROJECT “SEWAGE SLUDGE"
SLUDGE
2. Identificación organismos asociados
-
Colección samples
-
-
-
-
Georeferenciación Taxonomía Análisis % H, Análisis % SSV

## Slide 10
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PROJECT “SEWAGE SLUDGE"
PTAR
SLUDGE
3. Selección sitio emplazamiento
-
-
1.Toma Datos -
incinerador
Potencial calórico lodos Trazas calor residual
(Coaprovechamiento energético)
-
2.Toma Datos sitio Empl.
-
Variables ambientales- condicionantes ( T, accesibilidad)
VARIACIÓN TEMPERATURA INCINERADOR
TEMPERATURA º C
20
10
0
-10
30
40
FECHA ANALISIS: 9-10-11 FEBRERO
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
01:00
02:00
03:00
y = -4,7698ln(x) + 18,724 R² = 0,3728
EMP01-INC

## Slide 11: 5. Ejecución pruebas laboratorio
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA
UDLA
PEVIMA
-
D.O ( Lodo + m.e + efluente) Capacidad intercambio iónico
% Retención agua, Humedad Diseño experimental
( réplicas —-aleatorio simple)
-
-
Degradación materia orgánica
Cálculo relación F/M
Correlación pH y T
20
15
10
5
0
-5
Lodo01
Lodo02
L
odo03
Lodo04
Lodo05
Lodo06
Lodo07
y = 6,9462e-0,0015x
R² = 0,1215

## Slide 12: PTAR
DIAGRAMA DE TRABAJO - ACTIVIDADES PRIMERA FASE XXI EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PROJECT “SEWAGE SLUDGE"
SLUDGE
1. Caracterización lodos
2. Identificación organismos asociados
3. Selección sitio emplazamiento
4. Diseño Sistema tratamiento Lodos y operaciones unitarias
5. Ejecución pruebas laboratorio
Datos Us, pH, T, % H, % SSV ,
capacidad retención.
UDLA
PEVIMA
D.O ( Lodo + m.e + efluente) Capacidad intercambio iónico
% Retención agua, Humedad
Diseño experimental
( réplicas —-aleatorio simple)
-
-
Degradación materia orgánica Cálculo relación F/ M
-
1.Toma Datos incinerador
-
-
-
2.Toma Datos sitio Empl.
-
Potencial calórico lodos Trazas calor residual
(Coaprovechamiento energético)
Variables ambientales- condicionantes ( T, accesibilidad)
-
Descripción
-
-
Procesos unitarios--
correlación
- SS-TG
PTAR vieja PTAR nueva
-
Colección samples
-
-
-
-
Georeferenciación Taxonomía Análisis % H, Análisis % SSV
-
2. Análisis afluente y efluente ( Datos Karem)
+ Análisis lodo ( Datos Paola)
-
3. Cálculo Índice Volumétrico de
lodos (IVL-C. Imhoff)

## Slide 13
PRESENTACIÓN DE PROYECTO
Tratamiento de lodos de la Planta de Tratamiento de Estación Pedro Vicente Maldonado
Ing. Paola Posligua Ch.
2016-2017