## Slide 1
“XVIII EXPEDECIÓN A LA
ANTÁRTICA
I.G.M-I.N.A.E”

## Slide 2
INTEGRANTES DEL I.G.M EN LA XVIII EXPEDICIÓN
Capt de E. Gómez Juan
Sgos de E. Gómez Carlos
Geom. Jose Sarzoza
Tlgo. Rafael Peña

## Slide 3: SUMARIO
UBICACIÓN DE LA BASE PEVIMA
ITINERARIO
ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO No.1
ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO No.2
ACTIVIDADES VARIAS

## Slide 4: UBICACIÓN DE LA BASE PEVIMA
ISLA GREENWICH -
PUNTA FORT WILLIAMS
LATITUD: 62° 26´57.6” S
LONGITUD: 59°44´32.1” W

## Slide 5: ITINERARIO

## Slide 6: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO No.1
“DETERMINACIÓN DE UN MARCO GEODÉSICO DE REFERENCIA DE ALTA PRECISIÓN ENLAZADO AL ITRS (INTERNATIONAL TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM) CON MEDICIONES DE GRAVEDAD Y ALTURAS, COMPLEMENTADO CON EL CÁLCULO DE DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y CONVERGENCIA EN EL ÁREA DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA PEDRO VICENTE MALDONADO” E ”INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO ENLAZADA A LA RED SIRGAS Y POSTULARLA COMO ESTACIÓN IGS”

## Slide 7: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
EN EL AÑO 1991 EL IGM PARTICIPA CON UN PROYECTO GEODÉSICO EN LA III EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTIDA. EL PROPÓSITO DEL PROYECTO FUE LA DETERMINACIÓN DE UNA BASE GEODÉSICA DE PARTIDA PARA FUTUROS TRABAJOS GEODÉSICOS Y CARTOGRÁFICOS EN LA ZONA.
SE DETERMINARON 2 ESTACIONES (SAT 1 Y SAT 2) UTILIZANDO LOS PRIMEROS RECEPTORES DE SEÑALES POR SATÉLITE MAGNAVOX. POSTERIORMENTE SE ESTABLECIERON OTRAS DOS ESTACIONES (DEE Y TORRE) CON MEDICIONES POR GEODESIA CONVENCIONAL UTILIZANDO DISTANCIÓMETROS Y TEODOLITOS PARA CALCULAR ASÍ SUS COORDENADAS FINALES.
ANTECEDENTES

## Slide 8: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
DURANTE III, XVI y XVII EXPEDICIÓN EN COORDINACIÓN CON EL INOCAR, SE MONUMENTO 10 MOJONES.
ESTOS MOJONES SE MATERILIZAN PARA CONFORMAR LA RED G.P.S “ANTÁRTICA –
EC”
ANTECEDENTES
LA XVI y XVII EXPEDICIÓN REALIZÓ TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO G.P.S DE ALTA PRESICIÓN, PERMITIENDO ENLAZAR LA RED G.P.S. “ANTÁRTICA-EC” A LA RED SIRGAS –CON, PUES SE TOMO COMO BASE PARA EL PROCESAMIENTO Y AJUSTE, LAS ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO DE FALK (INGLATERRA) , PARC (CHILE) Y RÍO2 (ARGENTINA), QUE PERTENECEN A LA RED SIRGAS-CON.
REALIZAN TRABAJOS DE NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA DE LOS MOJONES Y DE GRAVIMETRÍA.

## Slide 9
UBICACIÓN MOJONES DE LA RED G.P.S “ANTÁRTICA-EC”

## Slide 10: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
SE REALIZÓ EL RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LOS 10 MOJONES, EN LOS SIGUIENTES SECTORES:
  PUNTA FORT WILLIAMS – 7 MOJONES
      SAT 1
      PETREL
      SKÚA
      ANDE
      BM ORIÓN
      RIQUELME – ML: ZODIAK
      SAT 2 – ML: ZODIAK
    ISLA DEE – 1 MOJÓN – DEE, ML: ZODIAK
    ISLA TORRE – 1 MOJÓN –TORRE, ML:ZODIAK
    ISLA BARRIENTOS – 1 MOJÓN –PING, ML: ZODIAK
XVIII EXPEDIXIÓN

## Slide 11: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
SE REALIZÓ EL POSICINAMIENTO G.P.S DE LOS 10 MOJONES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER DATOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL DE ALTA PRESICIÓN QUE PERMITA MANTENER VIGENTE LA RED G.P.S “ANTÁRTICA – EC”.
LOS DATOS OBTENIDOS SERÁN VALIDADOS CON LOS DE LAS ANTERIORES EXPEDECIONES PARA OBTENER UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LOS DATOS TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL.
A. POSICIONAMIENTO G.P.S
SAT 2
DEE
PING
TORRE
RIQUELME
PETREL
SKÚA
ANDE
BM ORIÓN

## Slide 12: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
SE REALIZO POR PRIMERA VEZ Y SE PARTIO DE UN PUNTO ESTABLECIDO POR EL INOCAR (BM ORIÓN), EL MISMO QUE TIENE UNA COTA DEFINIDA Y ESTABLECIDA MEDIANTE VARIAS OBSERVACIONES DE MAREA REALIZADAS EN EXPEDICIONES ANTERIORES.
LAS LÍNEAS DE NIVELACIÓN QUE SE REALIZÓ SON:
  BM ORIÓN – SAT 1 (I-R)
  SAT 1- SKUA (I-R)
  SAT 1- PETREL (I-R);
B. NIVELACIÓN GEOMÉTRICA Y TRIGONOMÉTRICA
NIVELACIÓN GEOMÉTRICA
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA
SE TOMO COMO BASE (BM ORIÓN) Y SE REALIZÓ LINEAS DE VISTA A:
  BM ORIÓN – DEE, TORRE, PING, SAT 2, RIQUELME.

## Slide 13: RESULTADOS
NOMBRE PUNTO | NORTE N. (M) | ESTE E. (M) | ALT. ELIPS. H. (M) |  | ALTURA (m) | TIPO DE ALTURA
*SAT1 | 3072719,655 | 358675,706 | 46,277 |  | 25,8651 | GEOMÉTRICA
ANDE | 3073292,542 | 358736,707 | 31,166 |  | 10,7699 | GEOMÉTRICA
DEE | 3075455,556 | 357048,092 | 29,247 |  | 8,9310 | TRIGONOMÉTRICA
ORION | 3073223,017 | 358871,117 | 26,164 |  | 5,7637 | GEOMÉTRICA
PETREL | 3072811,686 | 358415,212 | 28,423 |  | 8,0044 | GEOMÉTRICA
PING | 3077343,358 | 358034,747 | 25,595 |  | 5,4220 | TRIGONOMÉTRICA
RIQUELME | 3069258,810 | 357323,750 | 23,782 |  | 2,6470 | ORTOMÉTRICA
SAT2 | 3073335,062 | 356156,037 | 70,080 |  | 49,7150 | TRIGONOMÉTRICA
SKUA | 3072319,407 | 359211,722 | 35,070 |  | 14,6410 | GEOMÉTRICA
TORRE | 3076607,749 | 359126,108 | 27,634 |  | 7,3980 | TRIGONOMÉTRICA
MODELO
DE
ONDULACIONES

## Slide 14: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
LA VARIACIÓN MAGNÉTICA VARÍA CON EL ESPACIO Y EL PASO DEL TIEMPO. YA QUE LOS POLOS MAGNÉTICOS ESTÁN EN MOVIMIENTO.
LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA ES EL ÁNGULO COMPRENDIDO ENTRE EL NORTE MAGNÉTICO LOCAL Y EL NORTE VERDADERO (O NORTE GEOGRÁFICO).
PARA OBTENER EL VALOR DE LADECLINACIÓN MAGNÉTICA SE REALIZO CINCO OBSERVACIONES, TOMANDO COMO PUNTOS DE ORIGEN AL ORION Y EL SAT-1.
SE UTILIZO UN TEODOLITO BRÚJULA WILD TO Y LA BRÚJULA DE BRONCE DE 360°.
C. DECLINACIÓN MAGNÉTICA

## Slide 15: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
C. DECLINACIÓN MAGNÉTICA
RESULTADO
DECLINACIÓN MAGNETICA MEDIDA 07-MARZO 2014 SECTOR PEVIMA
11° 37´ 07.32” AL ESTE
CONVERGENCIA 2° 25´ 30.79¨
MOVIMIENTO ANUAL 3 MINUTOS AL ESTE

## Slide 16: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
DE ACUERDOS A COORDINACIONES TÉCNICAS REALIZADAS CON EL DEPARTAMENTO DE GEODESIA SE ESTABLECIÓ LAS CARACTERRÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TORRE:
D. INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO
INFRAESTRUCTURA CIVIL

## Slide 17: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
JUNTO CON EL PERSONAL LOGÍSTICO DE LA ARMADA SE PROCEDIO A REALIZAR LA OBRA PARA LA COLOCACIÓN DE LA TORRE.
UNA VEZ TERMINADO EL CIMIENTO SE DETERMINO QUE POR SEGURIDAD DEBIDO AL MAL TIEMPO IMPERANTE DEL ÁREA SE LEVANTE LA TORRE, CUANDO LAS CONDICIONES LO PERMITAN (4 DÍAS DESPUES).
LEVANTADA LA TORRE,SE PROCEDIO A LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA GNSS.
D. INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO
INFRAESTRUCTURA CIVIL

## Slide 18: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
D. INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO
INSTALACIÓN
• INTERFERENCIA DE SEÑALES DE Fz EXTERNAS:
NO EXISTE
• NOMBRE DE LA ESTACIÓN: BASE PEVIMA
• CÓDIGO DE LA ESTACÍON: ATEC
• CALIDAD DE RECEPCIÓN DE SEÑAL GNSS:
ÓPTIMA
• NÚMERO DE SATÉLITES GPS ENGANCHADOS (TRACKING): 13 SVS
• NÚMERO DE SATÉLITES GLONASS ENGANCHADOS (TRACKING): 7 SVS
• INTERVALO DE GRABACIÓN: 10 SEGUNDOS
• TAMAÑO DE ARCHIVO DIARIO:
15 MB
• VALOR MÁXIMO PDOP / VHDOP: 1.2
• ENERGÍA ELÉCTRICA / ESTABILIZADA: NO, SOLO EN TIEMPO DE VERANO CUANDO LA ESTACIÓN MALDONADO REABRE SU FUNCIONAMIENTO DURANTE 4 MESES.

## Slide 19: ACTIVIDADES REALIZADAS DE GEODESIA
XVIII EXPEDIXIÓN
D. INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO
RESULTADOS
LA E.M.C ATEC, MONITOREO DATOS DE LOS SIGUIENTES DÍAS:
  28 de febrero de 2014
  01 de marzo de 2014
  02 de marzo de2014
  03 de marzo de 2014
  04 de marzo de 2014
  05 de marzo de 2014
  06 de marzo de 2014
  07 de marzo de 2014
SE ESTA REALIZANDO COORDINACIONES CON LAS E.M.C DE CHILE, ARGENTINA Y INGLATERRA, A FIN DE PROCESAR LOS DATOS.
TORRE GNSS, BASE PEVIMA - ATEC

## Slide 20: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO No.2
“GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA OFICIAL A ESCALA 1:500 DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA ECUATORIANA PEDRO VICENTE MALDONADO Y ESCALA 1:10 000 DE LA PUNTA FORT WILLIAMS EN LA ISLA GREENWICH”
XVIII EXPEDIXIÓN

## Slide 21: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
1. INTRODUCCIÓN:
PARA GENERAR DE CARTOGRAFÍA ES NECESARIO TENER EL INSUMO PRIMARIO FOTOGRAFÍA AÉREA.
EN ESTA EXPEDECIÓN SE INCORPORÓ UN VEHÍHULO AÉREO NO TRIPULADO CARTOGRÁFICO TRIMBLE UX-5.

## Slide 22: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
LAS CARÁTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL UAV-C SON:
  AUTONOMÍA DE VUELO: 50 MIN.
  ALCANCE: 60 KM.
  VELOCIDAD CRUCERO: 80 Km/h
  TIEMPO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PREVIO AL VUELO: 5 Min.
  DESPEGUE: TIPO CATAPULTA .
  ÁNGULO DE DESPEGUE: 30°.
  ATERRIZAJE: DE VIENTRE.
  ÁNGULO DE ATERRIZAJE: 14°
  ESPACIO DE ATERRIZAJE (L X A): 20 m X 6 m.
  LÍMITE CLIMÁTICO: 65 Km/h y LLUVIA LIGERA
  COMUNICACIONES Y DISTANCIA DE CONTROL HASTA: 5 Km

## Slide 23: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
SE REALIZÓ 4 CUATRO VUELOS, DOS DE LOS CUALES SE OBTUVO FOTOGRAFÍA AÉREA DEL ÁREA Y LOS DOS RESTANTES FALLARON POR MOTIVOS TÉCNICOS DEL AVIÓN Y DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS.
DESPEGUE
ATERRIZAJE

## Slide 24: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
2. OBTENCIÓN DE FOTOGRAFÍA AÉREA PARA LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA 1:500 DE ESCIPEVIMA Y 1:10000 DE LA PUNTA FORT WILLIAMS
A. PLANIFICACIÓN DE VUELO
SE REALIZÓ LA PLANIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE VUELOS EN EL ÁREA DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA “PEDRO VICENTE MALDONADO” Y EN LA PUNTA FORT WILLIAMS.
PLANIFICACIÓN DE VUELO, BASE PEVIMA
CARTOGRAFÍA: 1:500
PLANIFICACIÓN DE VUELO, PUNTA FORT WILLIAMS
CARTOGRAFÍA: 1:10000

## Slide 25: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
PLANIFICACIÓN DE CONTROL Y UBICACIÓN DE PUNTOS PAINELADOS
SE COLOCÓ 24 PUNTOS PAINELES DE 60 CM X 60 CM DE COLOR NARANJA EN TODA EL ÁREA DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA “PEDRO VICENTE MALDONADO”, CON EL FIN DE QUE ESTAS MARCAS SE LOGREN RECONOCER E IDENTIFICAR EN LAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS, PARA LUEGO REALIZAR EL POSICIONAMIENTO G.P.S

## Slide 26: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
B.TOMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA
SE REALIZÓ DOS VUELOS EFECTIVOS, DE LOS CUALES SE OBTUVO FOTOGRAFÍA AÉREA DEL SECTOR DE RESPONSABILIDAD DE PEVIMA
B.1. PRIMER VUELO
FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2014
PARÁMETROS DE VUELO
ALTURA DE VUELO: 120 m
GSD: 3.84 cm
LUGAR DE TOMA: ISLA DE GREENWICH –ESTACIÓN PEDRO VICENTE MALDONADO
TOTAL DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS TOMADAS: 486
LÍNEAS DE VUELO: 20

## Slide 27: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
B.2. SEGUNDO VUELO
FECHA: 09 DE MARZO DE 2014
PARÁMETROS DE VUELO
ALTURA DE VUELO: 252 METROS
GSD: 6,4 CM
LUGAR: ISLA DE GREENWICH – PUNTA FORT WILLIAMS
TOTAL DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS: 825
LÍNEAS DE VUELO: 26

## Slide 28: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
C. POSICIONAMIENTO DE GPS DE ALTA PRECISIÓN
TOMADA LA FOTOGRAFÍA AÉREA SE PROCEDIÓ A POSICIONAR CON GPS DE PRECISIÓN LOS 24 PUNTOS PAINELADOS, LOS MISMOS QUE SIRVEN PARA AJUSTAR LA FOTOGRAFÍA AÉREA PARA LA OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA EN DIFERENTES ESCALAS.

## Slide 29: ACTIVIDADES REALIZADAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA
XVIII EXPEDIXIÓN
CON LA FOTOGRAFÍA AÉREA DEL PRIMER VUELO DE LA ESTACIÓN PEVIMA SE HA OBTENIDO INICIALMENTE UNA ORTOFOTO DEL SECTOR.
RESULTADOS
AL MOMENTO SE ESTA EVALUANDO EN LOS DIFERENTES PROCESOS LA FOTOGRAFÍA AÉREA OBTENIDA EN LOS DOS VUELOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO.
ES LA PRIMERA VEZ QUE SE EMPLEA UNA UAV-C CON FINES CARTOGRÁFICOS,

## Slide 30: ACTIVIDADES VARIAS
VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA
VALM. LUIS JARAMILLO A.

## Slide 31
GRACIAS