## Slide 1
“IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA EN LA ENSENADA DE GUAYAQUIL PARA LA ESTACIÓN CIENTÍFICA “PEDRO VICENTE MALDONADO” EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO”
INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
XVIII EXPEDICIÓN ECUATORIANA A LA ANTARTIDA

## Slide 2: ANTECEDENTES
El acceso a la ensenada de Guayaquil se lo realiza sin Ayudas a la navegación, utilizando solamente los conocimientos y la experiencia del práctico.

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL
Implementar un Sistema de Señalización Marítima en la Ensenada Guayaquil para la estación científica “Pedro Vicente Maldonado” en el Continente Antártico, para contribuir una navegación segura en el área.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Realizar las inspecciones respectivas a los probables lugares donde se implementará una ayuda a la navegación.

## Slide 4
HIPÓTESIS DEL PROYECTO
Las estaciones científicas de los países presentes en la Antártida disponen de ayuda a la navegación que les permite mantener una navegación segura; además, cuentan con estaciones meteorológicas que permiten al personal planificar sus tareas de investigación científica en función del pronóstico meteorológico.
Partiendo de la premisa de la “Asociación Internacional de Autoridades de Faros y Señalización Marítima” (IALA / AISM) de quien el Ecuador es miembro asociado representado a través del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y que define a la ayuda a la navegación como “dispositivo visual, acústico o radioeléctrico.

## Slide 5
ÁREA DE ESTUDIO
ENSENADA GUAYAQUIL ISLA GREENWICH

## Slide 6: CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE CAMPO EFECTUADO
06 al 17 ENE-2014
Se realizó inspección, recolección y análisis de datos y áreas idóneas para la instalación de las ayudas a la navegación en la línea de costa de la isla Greenwich para señalizar la ensenada Guayaquil.
Para el traslado hasta el Islote Montufar se lo realizó en una embarcación y el resto por caminata.
18 al 25 ENE 2014
Se realizó la construcción e instalación de nuevas bases, estructuras de las Enfiladas E-1 y E-2.
Se reubicó la enfilada E-1.
26 al 29 ENE 2014
Configuración de los equipos de señalización de las Enfiladas E-1 y E-2

## Slide 7: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
PUNTA FORT WILLIAM
Esta punta se encuentra en el SE de la ensenada Guayaquil
Se consideró el punto estimado No 1 en esta área, debido a 6 metros de altura de este punto no se divisa la señal en la ensenada Guayaquil debido a que es obstaculizado por los mogote Aguilera y el León Dormido.

## Slide 8
MOGOTE AGUILERA
Esta punta se encuentra en el SE de la ensenada Guayaquil
Se consideró el punto estimado No 2 en esta área, debido a los 25 metros de altura, se divisa este punto en la ensenada Guayaquil, pero es obstaculizado por el León Dormido, razón por la cual no se considera este punto para instalación de una baliza.

## Slide 9
PUNTA ORIÓN
Esta punta se encuentra en el SE de la ensenada Guayaquil
Se consideró el punto estimado No 3 en esta área, debido a los 6 metros de altura, se divisa en este punto la ensenada Guayaquil, tiene un ángulo de cobertura mas de 180°, se debe considerar este punto para instalar una baliza

## Slide 10
CERRO PETREL 1
El cerro Petrel se encuentra al S de la ensenada Guayaquil.
Se consideró el punto estimado No 4 en esta área, debido a los 30 metros de altura, se divisa en este punto la ensenada Guayaquil, no se considera este punto debido a que a 80 metros se encuentra otra punta mas elevada que esta.

## Slide 11
CERRO PETREL 2
El cerro Petrel se encuentra al S de la ensenada Guayaquil.
Se consideró el punto estimado No 5 en esta área, debido a los 38 metros de altura, se divisa en este punto la ensenada Guayaquil, se debería instalar una baliza como marcación para el área de fondeaderos de los buques en la ensenada.

## Slide 12
CERRO PUYANGO
El cerro Puyango se encuentra en el S de la ensenada Guayaquil
Se consideró el punto estimado No 6 en esta área, debido a los 85 metros de altura, se divisa en este punto la ensenada Guayaquil, tiene un ángulo de cobertura mas de 270°, se debe considerar este punto para instalar una faro

## Slide 13
ISLOTE MONTUFAR
El Islote Montufar se encuentra al N de la ensenada Guayaquil.
Se consideró el punto estimado No 7 en esta área, debido a los 20 metros de altura, se divisa en este punto la ensenada Guayaquil, no se considera este punto debido a que es reducido en la parte alta del islote .
PUNTO ESTIMADO No 7

## Slide 14
ENFILADAS E-1 Y E-2
Después de realizar el cálculo para el diseño se comprobó que las enfiladas que estaban instaladas no cumplían con las recomendaciones de la IALA, procediendo a construir nuevas estructuras con las dimensiones requeridas por el programa recomendado

## Slide 15
DATOS OBTENIDOS
Una vez analizado los estudios de los puntos estimados para la señalización marítima de la ensenada Guayaquil, es recomendable la instalación de una baliza en la punta Orión y un faro en el cerro Puyango, debido a que se encuentran dentro de las recomendaciones que exige la IALA para la instalación de una ayuda fija.
Se instaló nuevas estructuras de las enfiladas E-1 y E-2.

## Slide 16
TRABAJOS PENDIENTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO
Queda pendiente para la próxima fase la instalación física de las estructuras del faro y la baliza que conformaran las ayudas a la navegación de la ensenada Guayaquil con todas las normas y recomendaciones de la IALA.
Al contar con sistema de Señalización Marítima, que permita una navegación expedita y segura al ingreso de la Ensenada Guayaquil, siendo esta de interés nacional para la República del Ecuador

## Slide 17: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Debido a la buena programación y al apoyo recibido por personal logístico de la estación científica “Pedro Vicente Maldonado”, se realizó el estudio para la señalización marítima de la ensenada Guayaquil y la construcción de nuevas estructuras de las enfiladas E-1 y E-2.
Por los variados cambios en los pronósticos meteorológicos en la estación científica “Pedro Vicente Maldonado” y al no contar con una señalización marítima dificulta con la seguridad al personal que realiza investigación en la ensenada Guayaquil.

## Slide 18
RECOMENDACIONES
Notificar mediante los avisos a los navegantes para la actualización de las publicaciones náuticas de los cambios realizados en las ayudas a la navegación de la estación científica “Pedro Vicente Maldonado” en la isla Greenwich.
Es preciso coordinar con las estaciones antárticas que se encuentra en el área para determinar el tipo de estructura y equipo lumínicos idónea a instalarse en el área de la Ensenada de Guayaquil, a fin de que no sean afectadas por las condiciones atmosféricas reinantes en estas áreas.

## Slide 19
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
“Somos quienes velamos por la seguridad marítima y estamos al servicio del navegante